Una de las primeras cosas que queríamos hacer en nuestro 2003 "Proyecto Altima" fue darle un ajuste de altura mediante la adición de una nueva bolsa de aire y la suspensión IntelliRide sistema automático de Firestone Industrial de nivelación electrónica.  Sin embargo, pronto descubrimos que nadie había un juego de bolsa de aire disponible para el Nissan Altima. So, we contacted Firestone Industrial  Así, se estableció contacto con Firestone Industrial Products (en Carmel, Indiana) para ver si podían ayudar a crear un kit para la plataforma popular. Estaban ansiosos por ayudar e inmediatamente llamó a los expertos neumáticos en Air Tecnologías Ride (en Jasper, Indiana), distribuidores exclusivos de IntelliRide, para ver si podían prototipo de un sistema de airbag para nosotros. El momento fue perfecto. Air Ride ya quería desarrollar una aplicación para el uso de su Altima AirStruts nueva (para vehículos con una suspensión MacPherson), por lo que se hicieron arreglos para el transporte de nuestro auto proyecto, desde California hasta Indiana.

Junto con la solución de los problemas obvios de la primavera del aire y la colocación de choque, AirStruts oferta mejorada de ajuste de alineación con el eje ranurado orificios de montaje y tornillos excéntricos. Esto evita la necesidad de ruedecilla comba placas para obtener la geometría del vehículo adecuado a su nueva altura Descenso del chasis. AirStruts siquiera incluye nuevas fijaciones superiores lo que no hay necesidad de desmontar el amortiguador viejo para volver a utilizar el soporte superior del OEM.

AirStruts también disponen de 12 posiciones válvulas de ajuste en la parte superior del tallo del puntal - debajo de la capilla en un lugar accesible y no debajo del coche. Esta válvula regulable significa que usted puede ir desde suave de calidad y de crucero, todo el camino a la firma completa de lo último en rendimiento de la manipulación. El AirStrut normalmente se configura para entregar una caída de 2 pulgadas a la altura del paseo y de hasta 4 pulgadas deshinchados para el perfil estacionamiento. Las solicitudes están disponibles o en desarrollo para una variedad de vehículos incluyendo Accord, Acura, Camaro, Cavalier / Sunfire Altima, Civic, Eclipse, Focus, Golf, Impala, Jetta, Malibu, Monte Carlo, Mustang, Neón, el New Beetle y ahora.

Una vez que el equipo de ingeniería de Air Ride pusieron sus manos en el coche, no pasó mucho tiempo antes de que tuvieran un "one-off" kit desarrollado e instalado. Debido a que nuestro vehículo es un prototipo del proyecto, algunos de los Herrajes para la suspensión tiene un aspecto "de fabricación casera", pero para el momento en que usted lea este artículo tendrán un acabado de alta tecnología disponibles en el perno-kit para el Altima.

A continuación, el equipo de Firestone fue recibido por la instalación de Air Ride, instalado el sistema IntelliRide y ajustado la suspensión para que la altura de conducción es de aproximadamente 1 1 / 2 pulgadas más bajo que la acción en el frente y 2 pulgadas más bajo en la parte trasera. Por supuesto, el coche levanta considerablemente mayor para conseguir más golpes estacionamiento y establece muy bien para cuando está estacionado en la muestra. También maneja muy bien en las tres posiciones de altura - y todo con sólo pulsar un botón, no hay indicadores de ver, no delante / detrás conmutadores para adaptarse.

Siga las fotos ahora como le mostramos lo fácil que es dar su paseo un ajuste automático de altura gracias a Air Ride y Tecnologías IntelliRide.

| 1. 1. | 2. 2. | 3. 3. |
| --- | --- | --- |
| 4. 4. | 5. 5. | 6. 6. |
| 7. 7. | 8. 8. | 9. 9. |

1 The Ride Tecnologías de Aire / Firestone sistema IntelliRide levanta el coche para cruzar o lo deja bajo para mostrar - con sólo pulsar un botón. 

2. 2. La parte frontal del OEM de montaje del puntal, material estándar para la mayoría de los coches de tracción delantera. El puntal se inserta en el eje por los dos tornillos en la parte inferior de la imagen. Observe que la barra estabilizadora también se adjunta al cuerpo del amortiguador. 

3. 3. La parte superior de la costilla del OEM está adherida al cuerpo del coche a través de este perno tres placa de montaje. En el Altima, que volverá a utilizar esta placa de montaje con una pequeña modificación en el orificio del centro. 

4. 4. Para solucionar el problema un poco más grande AirStrut montante superior, el orificio del centro se abre a 5/8-pulgada. 

5. 5. Se trata de una placa espaciadora que se coloca entre la parte superior del OEM de montaje y el cuerpo. Actúa para bajar el conjunto AirStrut ligeramente para permitir que el espacio libre entre el mando ajustador y la campana. 

6. 6. La modificación de OEM de montaje superior es continuación, volver a instalar con el espaciador suministrado y sujetadores. 

7. 7. Este es el AirStrut como se entrega de aire Tecnologías Ride. Como puede ver, incluye el montaje inferior y montar la barra estabilizadora ... listo para un perno en la instalación. 

8. 8. El AirStrut está atornillado a la parte superior del OEM de montaje y el eje. Tenga en cuenta que el agujero del husillo de montaje superior se ranura horizontal ... un truco que Air Tecnologías Paseo incorpora a la totalidad de sus AirStruts de manera que la alineación frontal puede estar debidamente preparada a la altura del paseo nuevo mínimo. Asegúrese de utilizar los tornillos suministrados excéntrica del eje para facilitar el proceso de alineación. 

9. 9. Coloque la barra estabilizadora AirStrut montar correctamente su compañero con la barra estabilizadora del OEM. Apriete el tornillo de acoplamiento se pinza este soporte al cuerpo AirStrut. Hay una variedad de diversos montajes de mangueras de freno y tal. Se utilizó tie-wraps para asegurarse de que estos elementos no interfieren con el movimiento de suspensión. Luego, el ciclo de la suspensión a través de todo su recorrido para asegurarse de que el AirStrut no roce con cualquier cosa en cualquier momento!

| 10. 10. | 11. 11. | 12. 12. |
| --- | --- | --- |
| 13. 13. | 14. 14. | 15. 15. |
| 16. 16. | 17. 17. | 18. 18. |

10. 10. La suspensión trasera tiene un muelle helicoidal tradicional y descarga por separado y es tan sencillo de "bolsa", como la suspensión delantera. 

11. 11. Aquí está el sistema de suspensión neumática trasera por un lado. Como puede ver, es muy simple perno-en cosas que ha sido debidamente diseñado por Air Tecnologías Ride. 

12. 12. En primer lugar desmonte el choque montaje inferior y el brazo de control inferior del eje para quitar el muelle helicoidal. 

13. 13. El muelle de aire superior de montaje se instala en el bolsillo superior OEM muelle helicoidal con la autorroscantes tornillos suministrados. Oriente el soporte superior para que el orificio aerolínea es hacia el interior del coche ... hace de enrutamiento de la aerolínea mucho más fácil. Tenga en cuenta que una muesca debe ser cortado en el lado de la bolsa resorte como se muestra para acceso por vía aérea. 

14. 15. 14. El aluminio billet menor amortiguación de aire de montaje se coloca en el brazo de control más bajo en el orificio del centro. 15. El rodillo plano hacia abajo la placa se coloca en la parte superior de la montura de aluminio. 

16. 16. La 3/8-pulgada suministrado, 16 de macho y placa de retención del rectángulo se utilizan para combinar la primavera de aire, baje la placa de aluminio de montaje, brazo de control inferior y la placa de retención en la asamblea de un sándwich. 

17. 17. Instalar la conexión aérea codo y gire el brazo de control inferior de aire y la unidad de resorte en su posición por lo que el muelle de aire se puede unir al montaje superior. Cuarto y puede obtener las tuercas de comenzar, pero una llave será necesario ajustarlas. Conecte la línea aérea y ya está. Asegúrese de ejecutar la suspensión a través de su recorrido para asegurarse de que el resorte neumático no roce con cualquier cosa en cualquier momento. 

18. 18. Seguidamente, el sistema se instaló IntelliRide. Los componentes de sensor de altura están listos para la pre-asamblea.

| 19. 19. | 20. 20. | 21. 21. |
| --- | --- | --- |
| 22. 22. | 23. 23. | 24. 24. |
| 25. 25. | 26. 26. | 27. 27. |

19. 19. El sensor de altura de montaje está listo para su instalación. La plantilla de tres colores se pueden quitar después de que el sistema está instalado y funcionando correctamente. Una plantilla debe ser guardado para volver a futuro el sistema de calibración en caso necesario. 

20. 20. Se trata de la altura del sensor vinculación componentes listos para su instalación. 

21. 21. & 22. Y 22. Después de los sensores de altura fueron pre-ensamblados, un lugar para la relación altura sensor inferior se encontró mediante la medición de recorrido de la suspensión de hasta por completo y posiciones. Múltiples ubicaciones fueron medidas para encontrar un lugar donde exactamente 6 pulgadas de movimiento se ha encontrado. En este caso, la horquilla más baja de choque resultó ser el lugar idóneo. Cualquier recorrido de la suspensión entre 2 y 6 pulgadas se puede utilizar. El amortiguador trasero con 6 pulgadas de recorrido por lo que esta dimensión fue elegido. 

23. 23. Un agujero fue perforado y roscado en la horquilla de descarga inferior para la conexión de sensores de altura. 

24. 24. La rótula de la vinculación sensor de altura se atornilla a la horquilla de shock. 

25. 25. El sensor y la plantilla se instalaron en un lugar en el guardabarros interior muy por encima del sensor de pelota vinculación altura pie derecho utilizando las piezas proporcionadas. 

26. 26. El sensor de altura vinculación longitud de la varilla se determinó por inflar el muelle de aire, a continuación, manteniendo el brazo sensor de altura en el verde sección inferior de la plantilla y marcar la longitud de la varilla. La varilla se redujo luego a que la longitud y las tuercas instalados. 

27. 27. La varilla roscada fue en su lugar y ajustarse de manera que la barra sensor de altura estaba en medio del verde sección inferior de la plantilla. La suspensión de aire se desinfla y se levantó la suspensión hasta que se detiene totalmente su comprimido y el peso de la esquina de coches se basaba en la parada. El sensor de altura se comprobó a continuación, para asegurarse de que el brazo sensor de altura estaba en la parte superior verde de la plantilla. El mismo proceso se utilizó para hacer el otro lado del coche.

| 28. 28. | 29. 29. | 30. 30. |
| --- | --- | --- |
| 31. 31. | 32. 32. | 33. 33. |
| 34. 34. | 35. 35. | 36. 36. |

28. 28. & 29. Y 29. El mismo proceso se utilizó para encontrar una ubicación de la suspensión delantera. La suspensión se articula a través de toda su carrera y se tomaron medidas para encontrar una ubicación que tenía exactamente 4 pulgadas de viaje a causa del choque frontal tiene 4 pulgadas de recorrido. 

30. 30. En este caso, un soporte que se fija fue fabricado en el brazo de suspensión inferior para fijar la altura del sensor inferior pelota vinculación montante. 

31. 31. Un lugar por encima de la vinculación del sensor pelota altura montante inferior se encontró para el sensor. El sensor y la plantilla se montaron entonces en ese lugar con el hardware incluido. 

32. 32. Tal como se hizo en la parte trasera, la vinculación sensor de altura se redujo de modo que cuando la suspensión fue hasta el fondo del brazo sensor de altura fue en el verde sección inferior de la plantilla de instalación. 

33. 33. La suspensión se ejecutó a través de su articulación completa para asegurarse de que el brazo sensor de altura estaba dentro de la sección verde de la plantilla en los dos extremos de suspensión. 

34. 34. El bloque de la válvula se monta en la pared del tronco y el tanque fue montado en el maletero, cerca del bloque de válvulas. Entonces las compañías aéreas se corrieron y el arnés de cableado se instaló. 

35. 35. El compresor se instaló a continuación, al lado del tanque. 

36. 36. El secador de aire del sistema se ha instalado debajo de la bandeja de paquetes en el maletero.

| 37. 37. | 38. 38. |  |
| --- | --- | --- |

37. 37. Las conexiones de mazo de cables estaban hechos y el ECU (cerebro) se ha instalado debajo del tablero. El interruptor selector de servicio y altura será instaladas de manera permanente cuando los cambios en el interior se realizan. 

38. 38. El AirStruts cuentan con una posición de 12-válvulas de ajuste en la parte superior del puntal madre para ir de crucero suave para la firma para un máximo desempeño y manejo.