Solución de problemas básicos de las ruedas

Hablar acerca de rines inevitablemente implica hablar de neumáticos. La única razón para que se quiera tener rines o ruedas nuevas es por la apariencia del vehículo (rines o ruedas de lujo) o para utilizar neumáticos de mayor medida. La proporción de fallas de rines o ruedas es sumamanete baja pero los rines de lujo son muy populares. El tema de los rines o ruedas es complejo y técnico pero se dan aquí algunas indicaciones si piensa comprar rines o ruedas nuevas. 

Debe tomar en consideración al seleccionar su nuevo juego de ruedas la capacidad correcta, el ancho de la rueda, su tipo, su conformación, el patrón de sus orificios y su diámetro. Es de tanta importancia como no tener una rueda defectuosa u obtener la rueda adecuada. A altas velocidades las ruedas del vehículo promedio giran unas 600 veces por minuto, alrededor de 10 veces por segundo y el tipo incorrecto de rueda puede destruir los neumáticos y los rodamientos de las ruedas con mucha rapidez. 

El Problema Es causado por --- Que debe hacer :
La parte delantera del auto vibra a alta velocidad
Desbalance de las ruedas 
Las ruedas estan desalineadas 
Haga balancear las ruedas 
Haga alinear las ruedas 

El automóvil se desvía a un lado
Ruedas desalineadas 
Presión de los neumáticas desigual 
Neumáticos de medidas diferentes en sus ruedas - Ruedas de tamaños diferentes 
Haga revisar la alineación de las ruedas 
Revise presión de neumáticos 
Cambie a rines o neumáticos de la misma medida 

Las ruedas oscilan Tuercas flojas 
Ruedas desbalanceadas 
Rueda dañada 
Ruedas desalineadas 
Rótula dañada o desgastada 
Juego excesivo en las conexiones de la dirección 
(generalmente partes desgastadas) 
Amortiguadores defectuosos 
Apretar las tuercas 
Haga balancear las ruedas 
Levante el coche y haga girar la rueda. En caso de estar torcida debe cambiarse 
Haga revisar/ajustar el alineamiento 
Revise rótulas 
Haga revisar conexiones de la dirección 
Revise los amortiguadores 

Los neumáticos desgastan muy rápido o desigualmente 
Rueda de la medida incorrecta 
Ruedas desbalanceadas 
Ruedas desalineadas 
Vea si las medidas de ruedas y neumáticos son compatibles 
Haga balancear sus ruedas 
Haga alinear sus ruedas 

Fuente: Cuidado del automóvil / Manual de Mtto. y reparación