Por fin encontré el molesto rechinido ó “grillito” que hacia mi chevy al pasar por empedrados ó caminos irregulares, me había comentado un laminero que tenia que quitar la fascia para soldar los soportes de la barra anti-impactos. Así que el sábado, pune manos a la obra y comencé la tarea, que parecía ser tediosa y mínimo de toda la mañana, ya habia visto que para desmontar la fascia tendria que quitar los faros, asi que comencé por esto, retirando los 2 tornillos que los sostienen y los seguros anti-ratas.

Lo primero, fuera el faro, pues aquí la fascia tiene un tornillo que lo sujeta a la salpicadera.

Y la agradable sorpresa fue que al retirar el faro me dejó a la vista el soporte.

Como me dijo el laminero, de un lado tiene tuerca y tornillo y del otro solo una pestaña, la cual al aflojarse el tornillo comienza a moverse, provocando el molesto rechinido. En este caso, el soporte se encontraba movido, pues se  debió a que al coche mi esposa le había pegado un golpecillo por debajo de la fascia.

Este tornillo no tiene rondana de presión, y por ser muy delgada la lamina de su base, no se logra apretar a todo lo que dá, por lo tanto sigue teniendo movimiento, rozando con la lamina y rechinando.

Aquí apreciamos la otra parte del soporte, con el hule que lo sostiene.

Solución: Saque el tornillo y puse un empaque de hule en medio del soporte y el chasis, (este empaque era un “oring”). Agregué a la tuerca una rondana de presión y listo, se repite la operación del otro lado, y se acabó el ruido. Solo necesitan un desarmador plano, uno de cruz, dado de 7 mm ( Para quitar los faros), y la tuerca del soporte, con dado o llave de 9/16. Refresco, cigarro ó chelas al gusto. Animo, no les toma mas de una hora y se ahorran como 500 pesitos!!