Instalación de Relays para seguros eléctricos en puertas

Lo que tienes que hacer es tener dos relevadores de 5 patas y se conectan de la siguiente manera

Las patas marcadas con los numeros 86 y 87 se conectan a corriente constante (haces un puente con los dos relay) los numeros 87a son negativos (haces un puente entre los dos relay), en un 85 conectas el cable de cerrar seguros y en el otro el de abrir seguros, en las patas con el numero 30 colocas las salidas a los motores de los seguros, los dos relay te sirven para las cuatro puertas.