Que tal comunidad, de nuevo por aca ahora con el que me faltaba subri del forrado de tapas de puertas, el material tela tipo pliana se compra en donde venden material para tapicerias de autos, unos 3 mts para todas las tapas, pegamento de contacto amarillo, yo opte por el de zapatero, es mas barato que el 5000, lo compre en una peleteria donde venden articulos para zapateros, dos brochas, un cuter, fibra de vidrio en su caso y muuuucha paciencia y tiempo y animo, pues comenzamos, lo primero es retirar la tapa de la puerta quitando la cañuela y los tornillos que estan marcados en verde obvio quitando los accesorios tal como la twitera, la manija del vidrio, el cubre espejo lateral etc. 

Posteriormente comenzamos a retirar la tela de las orillas, aclaro esto es complicado ya que esta muy pegado y habra que hacerlo con cuidado para no romper el alma podemos ayudarnos de una espatula o del cuter 

Seguimos jalando a todo lo largo de momento comienza a salir con mas facilidad 

Aqui esta la tapa ya sin la tela y en mi caso tiene una rotura el descansabrazos por lo que procedi a reparar con ayuda de la señorita fibra de vidrio por la parte de atras de la tapa 


Una vez seca la fibra aprox 1 hora al sol, comenzamos el forrado y para esto le damos una lijada breve a la tapa para retirar los grumos que puedan quedar y deformen la tela nueva, asi mismo medimos el material necesario dejando un poco mas para las curvas, esquinas, etc. 

Ahora si comenzamos a pegar, les reitero y recomiendo que se comience del centro o sea del descansabrazos hacia afuera ya que de otra manera se vuelve casi imposible poder dar forma, bueno colocamos pegamento y esparcimos con la brocha en el descansabrazos y en la ranura de moldura 

Usamos un pedazo de la misma tela doblado para estirar la tela y no usar los dedos ya que puede hace que se levante el pegamento y con la tela esparcimos mas suavemente la tela sobre la tapa de puerta y damos la forma adecuada 

Seguimos pegando hacia abajo, luego hacia arriba a la izquierda dando forma a las esquinas y hacia la derecha donde esta el hueco de la twitera 



Repasamos totalmente tolo lo que llevamos pegado con el pedazo de tela para seguir estirando y dando la forma recuerden, habra que despegar, estirar, jalar repegar, es laborioso pero el resultado no tiene precio 

Por ultimo arreglamos las esquinas, cortamos el lugar de la twitera y damos forma con nuestro pedazo de tela sin presionar mucho recuerdo para no manchar con pegamento y recortamos los sobrantes en toda la orilla y molduras con el cuter 


Y concluimos montando la tapa, poniendo la cañuela, los accesorios y tornillos y nos felicitamos por nuestro buen trabajo ademas de que nos gastamos alrededor de 300 pesos en todas las tapas comparado con los 1400 que cobran en las tapicerias por forrarte las tapas 


Ojala les haya gustado y se animen a hacerlo, la verdad la satisafaccion y los comentarios que te den sobre tu trabajo es perfecta recompensa, Master ojala te lata el tuto y me lo agregues tambien, mil gracias..........reciban saludos.....CHUVY
_________________
POP 96 iridium NGK, supress 9mm, filtro, twister, codo pvc, barras, rin 15, pesonalizado