TORQUE

Controles del Motor - 1.4L TBI/1.6L TBI

Especificaciones de Apriete de Sujetadores

| Aplicación | Especificación |
| --- | --- |
|  | Sistema Métrico | Sistema Inglés |
| Tornillo de la Cubierta del Filtro de Aire | 4 N•m | 3 lb pie |
| Tornillos del Módulo de Control | 8 N•m | 6 lb pie |
| Sensor de Temperatura del Refrigerante al Múltiple de Admisión | 20 N•m | 15 lb pie |
| Tornillo del Sensor de Posición del Cigüeñal | 8 N•m | 6 lb pie |
| Tornillo del Inyector de Combustible | 3 N•m | 2 lb pie |
| Tornillos de las Ruedas Delanteras | 110 N•m | 81 lb pie |
| Tornillos de la Cubierta del Regulador de Presión | 3 N•m | 2 lb pie |
| Tornillos de las Bandas del Tanque de Combustible | 20 N•m | 15 lb pie |
| Sensor de Oxígeno | 30 N•m | 22 lb pie |
| Tornillo del Amortiguador Trasero | 65 N•m | 48 lb pie |
| Tornillos del Montaje del Cuerpo de Aceleración | 22 N•m | 16 lb pie |
| Partes de Combustible en el Cuerpo de Aceleración | 30 N•m | 22 lb pie |
| Tornillos de la Cubierta Superior del Cuerpo de Aceleración | 6 N•m | 4 lb pie |
| Tornillos del Sensor de Posición del Acelerador | 2 N•m | 17.7 lb pulg. |
| Tornillos de la Pestaña de Vacío | 3 N•m | 2 lb pie |

Dirección

Especificaciones de Apriete de Sujetadores

| Aplicación | Especificación |
| --- | --- |
|  | Sistema Métrico | Sistema Inglés |
| Ménsula del Bloque de Amortiguación al Soporte de Goma Trasera | 60 N•m | 44 lb pie |
| Ménsula del Bloque de Amortiguación a la Transmisión | 60 N•m | 44 lb pie |
| Eje Intermedio | 22 N•m | 16 lb pie |
| Tuerca de la Barra de la Dirección Interior a Cremallera de la Dirección | 70 N•m | 52 lb pie |
| Tuerca del Bloqueo del Extremo de la Barra de la Dirección Exterior | 50 N•m | 37 lb pie |
| Tuerca de la Barra de la Dirección Exterior al Muñón de Dirección | 35 N•m | 26 lb pie |
| Perno de Fijación del Varillaje de Cambio | 15 N•m | 11 lb pie |
| Perno de Ajuste del Engranaje de la Dirección | 11 N•m | 8 lb pie |
| Engranaje de la Dirección a Mamparo | 22 N•m | 16 lb pie |

Sistema Mecánico del Motor - 1.4L TBI

Especificaciones de Apriete de Sujetadores

| Aplicación | Especificación |
| --- | --- |
|  | Sistema Métrico | Sistema Inglés |
| Grillete del Alternador al Múltiple de Admisión | 20 N•m | 15 lb pie |
| Soporte del Alternador al Múltiple de Admisión | 20 N•m | 15 lb pie |
| Tuerca de la Rótula | 30 N•m | 22 lb pie |
| Cubierta de la Carcaza del Arbol de Levas a la Cubierta del Arbol de Levas | 8 N•m | 6 lb pie |
| Tornillo de la Polea del Arbol de Levas | 45 N•m | 33 lb pie |
| Polea del Arbol de Levas al Arbol de Levas | 45 N•m | 33 lb pie |
| Plato de Empuje del Arbol de Levas | 8 N•m | 6 lb pie |
| Plato de Empuje del Arbol de Levas a la Cubierta del Arbol de Levas | 8 N•m | 6 lb pie |
| Tornillos de las Tapas de Biela 15 mm (0.6 pulg.) 40 mm (1.6 pulg.) | 25 N•m 25 N•m | 18 lb pie 18 lb pie + 30° |
| Tuerca del Brazo de Control a Carrocería | 45 N•m | 33 lb pie + 45° + 15° |
| Tubo de Enfriador a Transmisión | 60 N•m | 44 lb pie |
| Bomba de Enfriamiento al Bloque de Cilindros | 8 N•m | 6 lb pie |
| Tapas del Rodamiento del Cigüeñal | 50 N•m | 37 lb pie + 45° + 15° |
| Polea de la Banda de Distribución del Cigüeñal al Cigüeñal | 95 N•m | 70 lb pie + 30° + 15° |
| Tornillos M8 de la Junta de la Base del Bloque de Cilindros | 25 N•m | 18 lb pie + 60° |
| Tornillos M6 de la Junta de la Base del Bloque de Cilindros | 10 N•m | 7.5 lb pie + 60° |
| Cabeza del Cilindro al Bloque de Cilindros | 25 N•m | 18 lb pie + 60° + 60° + 60° |
| Ménsula del Motor al Soporte del Motor Izquierdo | 60 N•m | 44 lb pie |
| Soporte del Motor a la Transmisión | 60 N•m | 44 lb pie |
| Múltiple de Escape a la Cabeza del Cilindro | 22 N•m | 16 lb pie |
| Tubo de Escape a la Brida del Convertidor | 18 N•m | 13 lb pie |
| Tubo de Escape al Múltiple (This and the one below is the same) | 25 N•m | 18 lb pie |
| Tornillos del Múltiple al Tubo de Escape | 25 N•m | 18 lb pie |
| Motor del Ventilador a la Carcaza del Ventilador | 4 N•m | 3 lb pie |
| Cubierta del Volante del Motor a la Transmisión | 7 N•m | 5 lb pie |
| Tornillos del Volante del Motor al Cigüeñal | 35 N•m | 26 lb pie + 30° + 15° |
| Tornillos de las Ruedas Delantera | 110 N•m | 81 lb pie |
| Módulo de Ignición a Soporte | 8 N•m | 6 lb pie |
| Múltiple de Admisión a la Cabeza del Cilindro MPFI | 22 N•m | 16 lb pie |
| Ménsula del Motor Izquierda al Soporte del Motor | 60 N•m | 44 lb pie |
| Pernos del Soporte del Motor Izquierdo a la Carrocería | 65 N•m | 48 lb pie |
| Ménsula del Motor Delantero Izquierdo al Soporte del Motor | 60 N•m | 44 lb pie |
| Soporte del Motor Delantero Izquierdo a la Carrocería | 65 N•m | 48 lb pie |
| Tapón de Drenado de Aceite al Cárter del Motor | 55 N•m | 41 lb pie |
| Soporte del Tubo de Entrada de Aceite al Bloque de Cilindros | 8 N•m | 6 lb pie |
| Tubo de Entrada de Aceite a la Bomba de Aceite | 8 N•m | 6 lb pie |
| Cárter del Motor al Bloque de Cilindros | 10 N•m | 7 lb pie |
| Switch de la Presión de Aceite | 30 N•m | 22 lb pie |
| Cubierta de la Bomba de Aceite | 6 N•m | 4 lb pie |
| Válvula de Seguridad de la Bomba de Aceite | 50 N•m | 37 lb pie |
| Bomba de Aceite al Bloque de Cilindros | 10 N•m | 7 lb pie |
| Sensor de Oxígeno a Múltiple de Escape | 30 N•m | 22 lb pie |
| Bomba de la Dirección Hidráulica al Soporte | 20 N•m | 15 lb pie |
| Plancha del Precalentador al Múltiple de Escape | 8 N•m | 6 lb pie |
| Soporte del Sensor del Cigüeñal a la Bomba de Aceite | 10 N•m | 7 lb pie |
| Bloque de Amortiguación Trasero al Soporte | 60 N•m | 44 lb pie |
| Bloque de Amortiguación Trasero a la Parte Inferior de Carrocería | 65 N•m | 48 lb pie |
| Cubierta Trasera de la Banda de Distribución al Motor | 6 N•m | 4 lb pie |
| Soporte del Motor Delantero Derecho a la Carrocería | 65 N•m | 48 lb pie |
| Soporte del Motor Delantera Derecha al Bloque de Cilindros | 60 N•m | 44 lb pie |
| Tornillos del Soporte Derecho al Soporte de la Dirección Hidráulica | 60 N•m | 44 lb pie |
| Bujías | 25 N•m | 18 lb pie |
| Tornillos del Motor de Arranque al Bloque de Cilindros | 25 N•m | 18 lb pie |
| Tornillos del Soporte del Amortiguador al Travesaño | 50 N•m | 37 lb pie + 90° + 15° |
| Pernos de la Placa de Soporte | 12 N•m | 9 lb pie |
| Tuercas del Múltiple de Admisión TBI | 22 N•m | 16 lb pie |
| Pernos de la Carcaza del Termostato | 10 N•m | 7 lb pie |
| Tensor de la Banda de Distribución a la Bomba de Aceite | 20 N•m | 15 lb pie |
| Transmisión al Bloque de Cilindros | 60 N•m | 44 lb pie |
| Cubierta Superior e Inferior de la Banda de Distribución | 4 N•m | 3 lb pie |

Columna y Volante de Dirección - Estándar

Especificaciones de Apriete de Sujetadores

| Aplicación | Especificación |
| --- | --- |
|  | Sistema Métrico | Sistema Inglés |
| Perno del Cable de la Batería | 17 N•m | 13 lb pie |
| Tuecas de Fijación para Placa de Corte | 22 N•m | 16 lb pie |
| Perno de Fijación del Eje Intermedio | 22 N•m | 16 lb pie |
| Pernos de la Placa de Corte al Panel de Instrumentos | 22 N•m | 16 lb pie |
| Ménsula de la Columna de Dirección al Panel Divisorio | 22 N•m | 16 lb pie |
| Perno de la Abrazadera de la Pestaña del Árbol de Dirección | 22 N•m | 16 lb pie |
| Tuerca del Volante de Dirección | 20 N•m | 15 lb pie |

Suspensión Delantera

Especificaciones de Apriete de Sujetadores

| Aplicación | Especificación |
| --- | --- |
|  | Sistema Métrico | Sistema Inglés |
| Tuerca Castilla del Eje | 130 N•m | 96 lb pie |
| 2do Paso | Tuerca Floja |
| 3er Paso | 20 N•m | 15 lb pie |
| 4to Paso | 90° |
| Tuerca de Junta de Bola | 30 N•m | 22 lb pie |
| Pernos del Calibrador de Freno | 95 N•m | 70 lb pie |
| Pernos de la Cubierta Protectora de los Frenos | 4 N•m | 3 lb pie |
| Tornillo de Seguridad de los Discos de Frenos | 7 N•m | 5 lb pie |
| Tuercas de Auto Fijación en Torre de Montante de Muelle | 30 N•m | 22 lb pie |
| Tubo de Soporte del Muelle | 50 N•m | 37 lb pie |
| 2do Paso | 90 N•m | 66 lb pie |
| 3er Paso | 45° |
| 4to Paso | 15° |
| Pernos del Estabilizador | 20 N•m | 15 lb pie |
| Tuercas de Sujetación de Montante de Tensión | 90 N•m | 66 lb pie |
| Sujetadores de Montante de Tensión | 90 N•m | 66 lb pie |
| 2do Paso | 90° |
| 3er Paso | 15° |
| Tuercas de Pivote de la Barra de Atoración | 35 N•m | 26 lb pie |
| Tuerca de Seguridad Automática de Collarín del Resorte Superior | 55 N•m | 41 lb pie |
| Pernos de Rueda | 110 N•m | 81 lb pie |

Suspensión Trasera

Especificaciones de Apriete de Sujetadores

| Aplicación | Especificación |
| --- | --- |
|  | Sistema Métrico | Sistema Inglés |
| Resorte Auxiliar a la Parte Inferior del Chasis | 50 N•m | 37 lb pie |
| Pernos de las Ruedas Traseras | 110 N•m | 81 lb pie |
| Perno del Amortiguador al Eje | 70 N•m | 52 lb pie |
| Pernos del Amortiguador Inferiores | 65 N•m | 48 lb pie |
| Estabilizador al Eje Trasero | 60 N•m | 44 lb pie + 60°+15° |
| Tuerca del Tope del Amortiguador | 20 N•m | 15 lb pie |
| Tuerca de la Espiga de la Rueda | 25 N•m | 18 lb pie |

Neumáticos y Ruedas

Especificaciones de Apriete de Sujetadores

| Aplicación | Especificación |
| --- | --- |
|  | Sistema Métrico | Sistema Inglés |
| Pernos de Ruedas | 110 N•m | 81 lb pie |

Eje de Mando Delantero

Especificaciones de Apriete de Sujetadores

| Aplicación | Especificación |
| --- | --- |
|  | Sistema Métrico | Sistema Inglés |
| Tuerca del Semieje a Cubo (Desinstalación) | 130 N•m | 96 lb pie |
| Perno de Junta de Bola | 30 N•m | 22 lb pie |
| Tuerca del Semieje a Cubo (Instalación) | 20 N•m | 15 lb pie + 90° |
| Bandas de Retención en Semieje | 25 N•m | 18 lb pie |
| Pernos de la Rueda | 110 N•m | 81 lb pie |

Eje de Mando Trasero

Especificaciones de Apriete de Sujetadores

| Aplicación | Especificación |
| --- | --- |
|  | Sistema Métrico | Sistema Inglés |
| Línea de Freno a la Manguera de Presión | 16 N•m | 12 lb pie |
| Línea de Freno al Cilindro de Rueda | 16 N•m | 12 lb pie |
| Resorte de Tensión de la Válvula Proporcionadora | 20 N•m | 15 lb pie |
| Pernos de la Rueda Trasera | 110 N•m | 81 lb pie |
| Perno del Eje Trasero | 50 N•m | 37 lb pie + 45° + 15° |
| Perno del Amortiguador | 65 N•m | 48 lb pie |
| Estabilizador a la Carrocería del Eje Trasero | 60 N•m | 44 lb pie + 60° + 15° |
| Husillo de Rueda a la Placa de Anclaje del Freno | 50 N•m | 37 lb pie + 30° + 15° |

Frenos Hidráulicos

Especificaciones de Apriete de Sujetadores

| Aplicación | Especificación |
| --- | --- |
|  | Sistema Métrico | Sistema Inglés |
| Ajustador para la Válvula de Sincronización | 20 N•m | 15 lb pie |
| Válvula de Purga de los Frenos | 6 N•m | 4 lb pie |
| Tuercas del Servofreno | 22 N•m | 16 lb pie |
| Pernos de la Manguera de Freno a los Pernos Bajos del Calibrador | 40 N•m | 29.5 lb pie |
| Pernos de los Conductos de Freno | 16 N•m | 12 lb pie |
| Conductos de Freno a la Válvula de Sincronización | 16 N•m | 12 lb pie |
| Tuerca del Eje del Pedal de Freno | 18 N•m | 13 lb pie |
| Válvula de Sincronización del Freno al Vehículo | 20 N•m | 15 lb pie |
| Tuercas del Cilindro Maestro al Servofreno | 22 N•m | 16 lb pie |
| Tuercas de la Rueda al Casquillo de la Rueda | 110 N•m | 81 lb pie |

Frenos de Disco

Especificaciones de Apriete de Sujetadores

| Aplicación | Especificación |
| --- | --- |
|  | Sistema Métrico | Sistema Inglés |
| Pernos del Calibrador de Freno a Marco del Soporte | 30 N•m | 22 lb pie |
| Manguera de Freno a Perno Banjo del Calibrador | 40 N•m | 30 lb pie |
| Chasis de Detención del Calibrador al Muñón de Dirección | 95 N•m | 70 lb pie |
| Rotor del Tornillo de Retención al Cubo | 7 N•m | 5 lb pie |
| Pernos de Rueda Delantera | 110 N•m | 81 lb pie |
| Placa de Cubierta del Rotor al Muñón de Dirección | 4 N•m | 3 lb pie |

Freno de Estacionamiento

Especificaciones de Apriete de Sujetadores

| Aplicación | Especificación |
| --- | --- |
|  | Sistema Métrico | Sistema Inglés |
| Pantalla Térmica | 2 N•m | 1.5 lb pie |
| Switch del Indicador del Freno de Estacionamiento | 2.5 N•m | 2 lb pie |
| Palanca del Freno de Estacionamiento a la Parte Inferior del Chasis | 20 N•m | 15 lb pie |
| Pernos de las Ruedas Traseras | 110 N•m | 81 lb pie |

Frenos de Tambor

Especificaciones de Apriete de Sujetadores

| Aplicación | Especificación |
| --- | --- |
|  | Sistema Métrico | Sistema Inglés |
| Línea de Frenos al Cilindro de Rueda | 16 N•m | 12 lb pie |
| Pernos de la Rueda Trasera | 110 N•m | 81 lb pie |
| Perno de Amortiguador | 65 N•m | 48 lb pie |
| Pernos del Cilindro de Rueda | 9 N•m | 7 lb pie |
| Husillo de Rueda a la Placa de Ancla | 50 N•m | 37 lb pie +30° +15° |

Sistema de Refrigeración del Motor

Especificaciones de Apriete de Sujetadores

| Aplicación | Especificación |
| --- | --- |
|  | Sistema Métrico | Sistema Inglés |
| Pernos del Alternador al Soporte del Alternador | 20 N•m | 15 lb pie |
| Soporte del Alternador al Múltiple de Admisión | 20 N•m | 15 lb pie |
| Pernos de la Brida de la Conexión de la Derivación | 25 N•m | 18 lb pie |
| Perno de la Polea del Eje de Levas | 45 N•m | 33 lb pie |
| Ménsula del Tubo de Refrigeración a la Ménsula | 22 N•m | 16 lb pie |
| Sensor del Refrigerante a la Bomba | 18 N•m | 13 lb pie |
| Sensor del Instrumento Medidor de Temperatura al Alojamiento | 10 N•m | 7 lb pie |
| Sensor Multecs de Temperatura al Alojamiento | 14 N•m | 10 lb pie |
| Motor del Ventilador a los Pernos del Embudo del Ventilador | 4 N•m | 3 lb pie |
| Embudo del Ventilador al Radiador | 4 N•m | 3 lb pie |
| Switch del Ventilador | 20 N•m | 15 lb pie |
| Conexiones de las Mangueras a la Bomba | 10 N•m | 7.5 lb pie |
| Mangueras Hidráulicas al Radiador | 22 N•m | 16 lb pie |
| Soporte del Radiador al Panel Deflector de Aire | 6 N•m | 4 lb pie |
| Soporte del Radiador a la Carrocería | 6 N•m | 4 lb pie |
| Pernos de la Tapa Trasera de la Banda de Distribución | 6 N•m | 4 lb pie |
| Tapa del Termostato al Alojamiento | 8 N•m | 6 lb pie |
| Pernos del Alojamiento del Termostato | 30 N•m | 22 lb pie |
| Alojamiento del Termostato a la Cabeza de Cilindros 1.8 | 10 N•m | 7 lb pie |
| Switch Térmico al Radiador | 20 N•m | 15 lb pie |
| Rodillo de Tensión de la Banda de Distribución | 20 N•m | 15 lb pie |
| Línea de Transfluído al Radiador | 25 N•m | 18 lb pie |
| Polea de Banda en V al Soporte de Motor | 20 N•m | 15 lb pie |
| Pernos de la Bomba de Agua | 8 N•m | 6 lb pie |

Sistema Eléctrico del Motor

Especificaciones de Apriete de Sujetadores

| Aplicación | Especificación |
| --- | --- |
|  | Sistema Métrico | Sistema Inglés |
| Tornillos Cubierta Alternador (Bosch) | 4-6 N•m | 3-4 lb pie |
| Grillete del Alternador a Múltiple | 20 N•m | 15 lb pie |
| Soporte del Alternador a Múltiple | 20 N•m | 15 lb pie |
| Alternador a Soporte del Alternador (M 10) | 40 N•m | 29.5 lb pie |
| Alternador a Soporte del Alternador (M 8) | 30 N•m | 22 lb pie |
| Tuerca de la Polea (Bosch) | 65 +/- 5 N•m | 48 +/- 4 lb pie |
| Tornillos Cable de Batería | 17 N•m | 13 lb pie |
| Tornillos Módulo DIS | 8 N•m | 6 lb pie |
| Bujías | 25 N•m | 18 lb pie |
| Tornillos Motor de Arranque | 25 N•m | 18 lb pie |
| Tornillos Cubierta Frontal Motor de Arranque | 3 N•m | 27 lb pulg. |
| Tornillos Solenoide Motor de Arranque | 3 N•m | 27 lb pulg. |

Sistema de Escape del Motor

Especificaciones de Apriete de Sujetadores

| Aplicación | Especificación |
| --- | --- |
|  | Sistema Métrico | Sistema Inglés |
| Tubo de Escape Delantero al Múltiple de Escape | 20 N•m | 15 lb pie |

Transmisión Manual - F-13 (En Vehículo)

Especificaciones de Apriete de Sujetadores

| Aplicación | Especificación |
| --- | --- |
|  | Sistema Métrico | Sistema Inglés |
| Switch de la Luz de Reserva | 20 N•m | 15 lb pie |
| Inserto del Balero al Túnel de Cambios | 5 N•m | 4 lb pie |
| Tapón de Ventilación de Purga | 4 N•m | 3 lb pie + 45° |
| Pernos de la Palanca de Control | 45 N•m | 33 lb pie + 45° + 15° |
| Pernos de la Tapa del Volante | 7 N•m | 5 lb pie |
| Soporte Delantero del Montaje del Motor al Bastidor | 65 N•m | 48 lb pie |
| Montaje Delantero del Motor al Soporte | 60 N•m | 44 lb pie |
| Tapón de Inspección | 4 N•m | 3 lb pie + 45° |
| Cubierta de la Transmisión Inferior |  |  |
| Aleación | 18 N•m | 13 lb pie |
| Metal | 30 N•m | 22 lb pie |
| Pernos de la Tapa de Cambios | 12 N•m | 9 lb pie |
| Abrazadera de la Varilla de Cambios | 12 N•m | 9 lb pie + 180° |
| Perno de la Carcaza del Velocímetro | 4 N•m | 3 lb pie |
| Pernos del Montante de Tensión | 50 N•m | 37 lb pie + 90° + 15° |
| Pernos del Montaje de la Transmisión | 60 N•m | 44 lb pie |
| Transmisión a los Pernos del Bloque del Motor | 60 N•m | 44 lb pie |
| Pernos de la Rueda | 110 N•m | 81 lb pie |

Transmisión Manual - F13 Transeje (Revisión General)

Especificaciones de Apriete de Sujetadores

| Aplicación | Especificación |
| --- | --- |
|  | Sistema Métrico | Sistema Inglés |
| Tapa de recubrimiento del embrague a la transmisión | 9 N•m | 6.6 lb pie |
| Ménsula a los pernos del inversor de cambio de velocidad | 12 N•m | 8.8 lb pie +45° +15° |
| Horquilla de embrague a los pernos de desengranaje | 35 N•m | 25.8 lb pie |
| Cubierta a la placa intermedia | 15 N•m | 11 lb pie |
| Pernos de la cubierta del diferencial (aleación) | 30 N•m | 22.1 lb pie |
| Pernos de la rueda de mando a la carcaza del diferencial | 40 N•m | 29.5 lb pie +30° + 15° |
| Ensamble de cambios de velocidad al transeje | 12 N•m | 8.8 lb pie |
| Pernos de la bisagra de guía | 30 N•m | 22.1 lb pie |
| Cubierta de la placa intermedia | 30 N•m | 22.1 lb pie |
| Alojamiento de la placa intermedia M7 M8 | 15 N•m 20 N•m | 11 lb pie 14.7 lb pie |
| Pernos de la placa intermedia a la caja de engranes | 22 N•m | 16.2 lb pie |
| Soporte de baleros de tipo Latchet a la placa intermedia | 7 N•m | 5.1 lb pie |
| Tapa de control de aceite | 4 N•m | 2.9 lb pie +45° a 180° |
| Tapa de llenado del aceite | 4 N•m | 2.9 lb pie +180° a 225° |
| Pernos del alojamiento de aceite | 40 N•m | 29.5 lb pie |
| Puente de perno a la placa intermedia | 7 N•m | 5.1 lb pie |
| Pernos de guía del balero de empuje | 5 N•m | 3.6 lb pie |
| Switch de la lámpara de reversa | 20 N•m | 14.7 lb pie |
| Pernos de la placa de cambios | 7 N•m | 5 lb pie |
| Pernos de engrane del velocímetro | 4 N•m | 2.9 lb pie |
| Pernos del estabilizador al soporte | 20 N•m | 14.7 lb pie |
| Balero de soporte a la placa intermedia | 22 N•m | 16.2 lb pie |

Control de Seguro para Cambios

Especificaciones de Apriete de Sujetadores

| Aplicación | Especificación |
| --- | --- |
|  | Sistema Métrico | Sistema Inglés |
| Pernos del Switch de la Palanca de Cambios | 28 N•m | 21 lb pie |
| Perno del Pivote del Cambiador | 25 N•m | 18.5 lb pie |

Embrague

Especificaciones de Apriete de Sujetadores

| Aplicación | Especificación |
| --- | --- |
|  | Sistema Métrico | Sistema Inglés |
| Pernos del Cable de la Batería | 17 N•m | 13 lb pie |
| Cubierta Cubre Embrague | 7 N•m | 5 lb pie |
| Horquilla de Embrague a la Palanca de Desembrague | 35 N•m | 26 lb pie |
| Montaje de Embrague al Volante | 15 N•m | 11 lb pie |
| Perno del Eje Impulsor | 15 N•m | 11 lb pie |
| Pernos de m7 x 10 mm de la Cubierta de Protección Trasera | 15 N•m | 11 lb pie |
| Pernos de m8 x 1.25 mm de la Cubierta de Protección Trasera | 20 N•m | 15 lb pie |
| Pernos de las Ruedas Delanteras | 110 N•m | 81 lb pie |
| Perno Guía del Cojinete de Empuje del Embrague | 5 N•m | 4 lb pie |

Sistemas de Iluminación

Especificaciones de Apriete de Sujetadores

| Aplicación | Especificación |
| --- | --- |
|  | Sistema Métrico | Sistema Inglés |
| Switch de la Luz de Reversa a Transmisión | 20 N•m | 15 lb pie |

Sistemas de Limpiaparabrisas/Lavaparabrisas

Especificaciones de Apriete de Sujetadores

| Aplicación | Especificación |
| --- | --- |
|  | Sistema Métrico | Sistema Inglés |
| Presión de la Punta del Brazo del Limpiaparabrisas Delantero (Fuerza) | 8.1-9.5 N•m | 26-31 onzas |
| Presión del Punto del Limpiaparabrisas Trasero (Fuerza) | 5.8 - 7.0 N•m | 19-23 onzas |
| Brazo del Limpiaparabrisas a Transmisión del Limpiaparabrisas | 10 N•m | 89 lb pulg. |
| Tuerca Hexagonal del Brazo del Limpiaparabrisas - Trasero | 10 N•m | 89 lb pulg |

Entretenimiento

Especificaciones de Apriete de Sujetadores

| Aplicación | Especificación |
| --- | --- |
|  | Sistema Métrico | Sistema Inglés |
| Base de Antena al Toldo | 5 N•m | 3.7 lb pie |
| Perno del Cable de Batería | 17 N•m | 13 lb pie |

Panel de Instrumentos, Indicadores y Consola

Especificaciones de Apriete de Sujetadores

| Aplicación | Especificación |
| --- | --- |
|  | Sistema Métrico | Sistema Inglés |
| Pernos de la Batería | 17 N•m | 13 lb pie |
| Panel de Instrumentos al Mamparo | 22 N•m | 16 lb pie |
| Panel de Instrumentos a Ménsula en Parte Lateral | 6 N•m | 4.5 lb pie |
| Piso de la Ménsula Inferior | 6 N•m | 4.5 lb pie |
| Tuerca del Volante de Dirección | 25 N•m | 18 lb pie |
| Tuercas del Pivote del Brazo del Limpiaparabrisas | 10 N•m | 7 lb pie |

Claxon

Especificaciones de Apriete de Sujetadores

| Aplicación | Especificación |
| --- | --- |
|  | Sistema Métrico | Sistema Inglés |
| Perno de sujeción del claxon | 9 N•m | 80 lb pulg |

Carrocería - Extremo Delantero

Especificaciones de Apriete de Sujetadores

| Aplicación | Especificación |
| --- | --- |
|  | Sistema Métrico | Sistema Inglés |
| Perno de Impacto Negro | 22 N•m | 16 lb pie |
| Tornillos Rueda Delantera | 110 N•m | 81 lb pie |
| Perno de Impacto Amarillo | 40 N•m | 29.5 lb pie |

Puertas

Especificaciones de Apriete de Sujetadores

| Aplicación | Especificación |
| --- | --- |
|  | Sistema Métrico | Sistema Inglés |
| Cerradura de la Puerta Delantera | 6 N•m | 4 lb pie |
| Pernos del Carril de Guía Delantero | 7 N•m | 5 lb pie |
| Carril de Guía a los Pernos del Bastidor de la Puerta | 7 N•m | 5 lb pie |
| Pernos de la Manija del Portón Trasero | 4 N•m | 3 lb pie |
| Pernos de la Bisagra del Portón Trasero | 20 N•m | 15 lb pie |
| Pernos de la Cerradura del Portón Trasero | 4 N•m | 3 lb pie |
| Pasador de la Placa de la Cerradura del Portón Trasero | 55 N•m | 41 lb pie |
| Pernos de Soporte de la Placa de la Cerradura | 20 N•m | 15 lb pie |
| Seguro de la Puerta Trasera | 6 N•m | 4 lb pie |
| Pernos del Carril de Guía Trasero | 7 N•m | 5 lb pie |
| Soporte de la Placa de la Cerradura Trasera | 20 N•m | 15 lb pie |
| Pernos del Canal de la Ventana | 7 N•m | 5 lb pie |

Asientos

Especificaciones de Apriete de Sujetadores

| Aplicación | Especificación |
| --- | --- |
|  | Sistema Métrico | Sistema Inglés |
| Hebilla de Cinturón de Seguridad al Bastidor del Asiento | 35 N•m | 26 lb pie |
| Pivote Central al Piso | 20 N•m | 15 lb pie |
| Respaldo de el Asiento Delantero a el Asiento | 20 N•m | 15 lb pie |
| Bisagra a Manivela | 30 N•m | 22 lb pie |
| Tornillo de Ajuste | 12 N•m | 9 lb pie |
| Perno del Ajustador del Asiento Trasero | 30 N•m | 22 lb pie |
| Tornillo de el Respaldo, Asiento Trasero | 20 N•m | 15 lb pie |
| Tensor de el Cinturón de Seguridad al Bastidor Delantero | 20 N•m | 15 lb pie |
| Riel Guía de el Asiento a Chasis Inferior | 20 N•m | 15 lb pie |
| Ajustador de el Asiento a Bastidor del Asiento | 20 N•m | 15 lb pie |
| Tornillos de el Area del Asiento | 35 N•m | 26 lb pie |

Techo

Especificaciones de Apriete de Sujetadores

| Aplicación | Especificación |
| --- | --- |
|  | Sistema Métrico | Sistema Inglés |
| Tuercas del Riel del Techo | 8 +/- 2 N•m | 6 +/- 1.5 lb pulg. |

Accesorios Interiores

Especificaciones de Apriete de Sujetadores

| Aplicación | Especificación |
| --- | --- |
|  | Sistema Métrico | Sistema Inglés |
| Perno de Anclaje del Cinturón de Seguridad Inferior | 35 N•m | 26 lb pie |
| Perno de Cinturón de Seguridad Trasero | 35 N•m | 26 lb pie |
| Perno de Anclaje del Cinturón de Seguridad Superior | 35 N•m | 26 lb pie |

Carrocería - Extremo Trasero

Especificaciones de Apriete de Sujetadores

| Aplicación | Especificación |
| --- | --- |
|  | Sistema Métrico | Sistema Inglés |
| Pernos de la Bisagra a la Carrocería | 10 N•m | 89 lb pulg |
| Pernos de la Bisagra a la Tapa del Compartimiento | 7 N•m | 62 lb pulg |
| Pernos del Cerradero | 10 N•m | 89 lb pulg |

Cinturones de Seguridad

Especificaciones de Apriete de Sujetadores

| Aplicación | Especificación |
| --- | --- |
|  | Sistema Métrico | Sistema Inglés |
| Perno del Carrete Retractor de Inercia | 35 N•m | 26 lb pie |
| Barra Inferior de Deslizamiento del Cinturón | 35 N•m | 26 lb pie |
| Perno del Rodillo Guía del Pilar | 35 N•m | 26 lb pie |
| Hebilla del Cinturón del Asiento Trasero al Piso | 35 N•m | 26 lb pie |
| Cinturón del Asiento Trasero al Panel del Piso | 35 N•m | 26 lb pie |
| Perno del Ajuste de Altura del Cinturón de Seguridad | 20 N•m | 15 lb pie |
| Perno del Cinturón de Seguridad a la Carrocería | 35 N•m | 26 lb pie |