TRASMISION Y EJE DELANTERO VW Parte 1 Parte 2 Caja de la trasmisión Tipo dividido en dos partes Especificaciones Tipo: 4 velocidades y reversa que incorpora el eje trasero y diferencial en caja del tipo dividido. Engrane sincrónico: 2ª, 3ª y 4ª velocidades Relación de engranes: Primera: 3.60 a 1 Segunda: 1.88 a 1 Tercera: 1.23 a 1 Cuarta: 79 a 1 Reversa: 4.62 a 1 Relación de la impulsión final: 4.43 a 1 Descripción La caja de velocidades, el eje trasero y el motor, están combinados en la parte posterior del vehículo, El eje trasero es del tipo de medio eje oscilante. La caja de la trasmisión asentada sobre cojines de hule esta sujeta al bastidor en tres puntos, incorpora la caja de velocidades y el diferencial. La caja de la trasmisión esta hecha de una aleación ligera y consta de dos partes, Es importante que cuando haga falta que se reemplacen piezas, no se cambien únicamente una mitad de la caja de la trasmisión. las mitades están acopladas en pares con tolerancias mínimas y, por consecuencia, deberán reemplazarse en pares. La caja de velocidades cuenta con cuatro velocidades hacia delante y con una reversa, la cual esta provista de un tope. La sincronización se obtiene con los engranes helicoidales de 2ª, 3ª, y 4ª , mismos que se encuentran en acoplamiento constante para asegurar un funcionamiento silencioso. La varilla de cambios que van en el túnel del bastidor, conecta la caja de velocidades con la palanca de cambios, la cual se encuentra sobre el túnel, a un lado del asiento del conductor, los cambios a primera y a reversa se efectúan por medio de engranes deslizantes.

CONJUNTO DEL EJE TRASERO Para desmontar Si se va a desarmar el eje trasero, luego de haberlo desmontado del vehículo, afloje las tuercas de los semiejes y los pernos de las ruedas antes de levantar el vehículo. (1) Desconecte el cable conductor de tierra del acumulador. (2) Levante el vehículo, apóyelo sobre soportes fijos y desmonte el motor. (3) Desmonte las ruedas posteriores. (4) Si luego se va a desarmar el eje trasero, limpie el conjunto con un disolvente. (5) Desmonte la tuerca del semieje, retire el tambor del freno y el deflector de aceite. (6) Desconecte el conducto del líquido de frenos por la parte posterior. Desmonte los resortes de retroceso de las zapatas, las zapatas mismas, las palancas de los frenos. Saque los cables de los frenos de las placas posteriores. Nota: Cuando se reemplace el eje trasero, los cables de los frenos y los tambores de los mismos, permanecen en el eje, Desenganche, de la barra de empuje de los frenos que va en la cabeza del bastidor, los cables de los frenos y retírelos de su tubo conductor hacia la parte posterior, Deberán desmontarse los conductos del liquido de frenos entre las placas posteriores y las abrazaderas que hay en el tuvo del eje trasero. (7) Desmonte los pernos que hay en el compartimiento del cojinete del semieje posterior. (8) Desconecte, de la palanca del eje accionador del embrague, el cable del mismo y retírelo de la placa guía. (9) Desconecte los cables conductores que van en las terminales del motor de arranque. (10) Desmonte la cubierta del extremo del bastidor, que va debajo del asiento posterior. Quite el tornillo posterior del acoplamiento de la varilla de cambios, y mueva la palanca de cambios para poder retirar el acoplamiento de la varilla de cambios de la transmisión. (11) Desmonte las tuercas que van en el hule de montaje delantero de la transmisión. (12) Desmonte los dos pernos que hay en el portador de la transmisión. (13) Retire el conjunto del eje trasero desde la parte posterior del vehículo. Nota: Tenga cuidado de no dañar las mangas guardapolvo. PARA INSTALAR Esto se logra invirtiendo el procedimiento antes explicado, pero teniendo cuidado con los puntos siguientes. Nota: Tenga cuidado de no dañar las mangas guardapolvo. (1) La reinstalación del eje trasero por entre la horquilla que se forma en el extremo del bastidor. Requerirá la labor de tres mecánicos. (2) Engrase suficientemente los dos pernos de montaje y el portador de la transmisión. (3) Apriete las tuercas que van en el montaje delantero de hule de la transmisión y luego apriete las tuercas de los tornillos que sujetan el portador de la transmisión a los cojines(montajes) de hule. (4) En orden de apretado de las tuercas deberá seguirse en forma estricta para evitar que los cojines de hule se tuerzan y desgasten prematuramente. (5) Asegúrese que los puntos de los tornillos del acoplamiento están asentados de un modo correcto en sus cavidades. Sujete los tornillos con un trozo de alambre. (6) Cuando se ha vuelto a colocar el motor, ajuste el recorrido libre del pedal del embrague de .400 a .800 plg. (de 10.16 a 20.32 mm). (7) Apriete firmemente los tornillos de sujeción del amortiguador. (8) Revise las ranuras de acoplamiento en el cubo del tambor de los frenos. (9) Desmonte el tambor del freno si las ranuras de acoplamiento tienen desgaste o daños. (10) Apriete las tuercas del semieje posterior de 202 a 224 lb/pie (de 28 a 31 kgm) y sujételas con chavetas. Las tuercas deberán apretarse después de haber bajado el vehículo.

(6) Desmonte el compartimiento del cojinete del tubo del semieje. Nota: Los compartimientos de los cojinetes se doblan o se dañan generalmente cuando se desmontan de una manera inexperta y tienden a romperse si se trata de enderezarlos. Un compartimiento dañado deberá reemplazarse. (7) Saque el cable del freno, y el anillo que lo retiene (de hule). (8) Suelte las abrazaderas de la manga guardapolvo y retírela, junto con el retén del tubo del semieje, de dicho tubo. PARA INSTALAR Proceda a la inversa, pero tenga cuidado con los siguientes puntos: (1) Limpie la superficie de asentamiento que tiene el retén del tubo del semieje, en la caja de la transmisión. (2) Revise si la superficie convexa de asentamiento del tubo del semieje, en la caja de la transmisión tiene desgaste. Si encuentra rebabas, elimínelas con un raspador (rasqueta). (3) En septiembre de 1958 se introdujo una modificación en la forma de una laminilla de ajuste de plástico. (4) Examine la manga guardapolvo, reemplácela si está dañada (5) Instale el anillo de retención del cable del freno (hule). (6) Inspeccione, reemplácelo si está dañado. Antes de instalar a presión en su lugar el compartimiento, limpie perfectamente todas las superficies de asentamiento y lubrique con aceite el compartimiento y el tubo del semieje. Instale a presión el compartimiento. Estando el tubo del semieje colocado en su lugar en el vehículo, deberá instalarse el compartimiento del cojinete. (7) Verifique que la holgura lateral del tubo del semieje (0.4064 a 0.6046 milimetros). Si excede el límite de desgaste (0.6778 milimetros), (lo cual es motivo de ruido), el juego normal se podrá restablecer como sigue: (8) El empaque hecho de papel resistente al aceite, (0.2540 a 0.3048 milimetros), que está debajo del

SELLO DE ACEITE DEL EJE PRINCIPAL Sin desmontar ni desarmar la transmisión, se puede reemplazar el sello de aceite. La caja de la transmisión esta provista de una superficie de contacto plana (llana) para el sello de aceite. (1) Tal como fue descrito en la sección apropiada, desmonte el motor. (2) Desmonte el cojinete de desacoplamiento del embrague. (3) De la caja de la transmisión, desmonte el sello de aceite, asegurándose de no dañar la caja. PARA INSTALARLO ESTANDO EL EJE TRASERO EN SU LUGAR Proceda a la inversa para instalar, teniendo cuidado con los siguientes puntos: (1) Utilice una pequeña cantidad de compuesto sellador en la parte exterior del sello de aceite. Aplique un poco de aceite en el eje impulsor principal y en el borde del sello de aceite. (2) Deslice al sello de aceite sobre el eje impulsor principal y asiéntelo en su lugar. NOTA: Tenga cuidado al deslizar el sello de aceite sobre el eje impulsor principal para evitar que se desaloje el resorte de alrededor del borde. El borde del sello deberá quedar hacia el interior de la caja de velocidades. EJE IMPULSOR PRINCIPAL PARA DESARMAR (1) Desarme la caja de la transmisión y desmonte el eje impulsor principal. (2) Desmonte el anillo de retención del cojinete, en el engrane de la primera velocidad. (3) Doble hacia abajo los extremos de la placa de fijación y afloje la tuerca. (4) Desmonte el engrane de la cuarta velocidad y sus cojinete de bolas. (5) Utilizando un desatornillador, o cualquier otra herramienta adecuada, desmonte el espaciador de entre los engranes de tercera y cuarta. (6) Desmonte el engrane de la tercera velocidad. (7) Saque las cuñas del eje impulsor principal. (8) Desmonte el cojinete de bolas del engrane de primera velocidad. (9) Revise si sobresale el eje impulsor principal. Revise en el asiento intermedio, después de haber colocado el eje impulsor principal entre los centros. Lo sobresaliente máximo permisible es de .0508 mm. En caso de exceder el límite máximo, el eje se puede enderezar estando frío. NOTA: Estando el eje impulsor instalado, lo sobresaliente(máximo .2032mm. se deberá medir en el piloto. (10) Inspeccione con cuidado si los cojinetes de bolas tienen desgaste o daños, reemplazándolos si fuese necesario. PARA ARMAR (1) Inspeccione con cuidado si los cojinetes de bolas tienen desgaste o daños, reemplazándolos si fuese necesario. (2) Lubrique el eje impulsor principal e instale a presión el anillo de retención para el engrane de primera. (3) Coloque la cuña del engrane de tercera. NOTA: Caliente los engranes y los cojinetes de bolas en baño de aceite, a una temperatura de 180 ºF (82 ºF) y colóquelos a presión en su lugar, sobre el eje impulsor principal. (4) Instale a presión el engrane de tercera, sobre su cuña. (5) El engrane de tercera, deberá quedar al ras del engrane de segunda. (6) Introduzca un desatornillador en la ranura para expandir el espaciador y deslícelo sobre el eje. Instale la cuña del engrane de cuarta.

(3) Deslice el engrane sincronizador de segunda velocidad a su lugar sobre el eje del piñón impulsor e instale los tres resortes en espiral. Coloque las tres placas de a cambios de manera que sus narices queden asidas debajo del anillo de retención. (4) Instale a presión las tres placas de cambios enresortadas dentro de sus ranuras y deslice al engrane deslizante de primera velocidad sobre el engrane sincronizador hasta en tanto las placas queden acopladas en la cavidad circular que hay dentro del engrane. Cuide que las tres ranuras de acoplamientos achaflanadas queden asidas sobre las polacas de cambios, de no ser así, se experimentarán problemas, a tal grado que probablemente se tenga que desarmar la transmisión. En caso que las placas se salgan de sus cavidades, causando con ello que el engrane deslizante de primera se deslice hacia abajo luego de haber armado el piñón, aún es posible volver a colocar el engrane de primera desde el lado del piñón. (5) Coloque el anillo tope de la segunda velocidad sobre el engrane sincronizador para facilitar que las placas de cambios se acoplen en las tres ranuras que hay en el anillo. (6) Coloque los engranes de segunda y tercera velocidad sobre el buje cojinete. Deslice con cuidado en buje sobre el eje del piñón impulsor para evitar que se altere su tolerancia, causando una reducción en la tolerancia radial de los engranes. (7) Coloque el anillo tope de la tercera velocidad sobre la cara cónica del engrane. Los anillos tope de sincronización de los engranes de tercera y cuarta, son intercambiables. (8) La unidad de sincronización para los engranes de tercera y cuarta, deberán armarse como sigue: (9) Sobre el engrane sincronizador, deslice la manga accionadota, jale a su lugar a las tres placas e instale ambos anillo de retención. Ambos extremos del anillo deberán estar en el mismo sector, entre dos placas de cambios.

(10) La unidad sincronizadota armada, se podrá ahora colocar sobre el eje del piñón impulsor, girando el anillo tope de la tercera velocidad hasta que las placas de cambios se acoplen en las ranuras que hay en el anillo. Manténgase dentro del límite de +- 0.0508 Mm. En la posición de la cara del engrane sincronizador, en relación a arriba o abajo del extremo de las ranuras de acoplamiento que hay en el eje del piñón. En caso de exceder el límite superior o inferior de tolerancia de 0.0508 Mm. Corrija la holgura lateral de las partes armadas sobre la porción ranurada del piñón impulsor, instalando una laminilla de ajuste entre el cojinete de rodillos y el engrane de sincronización de la segunda velocidad o alterando el espesor de la laminilla de ajuste. Debe tenerse la certeza que las piezas tienen que armarse en el orden correcto sobre la porción ranurada que tiene el eje del piñón impulsor. (11) Coloque el anillo tope de la cuarta velocidad sobre el engrane de sincronización, de manera que las placas de cambios se acoplen en las ranuras que hay en el anillo (12) Instale el buje del engrane de cuarta, el engrane mismo y la arandela de fricción. (13) Instale las laminillas de ajuste, del espesor requerido, sobre el eje del piñón impulsor, para lograr un ajuste axial correcto. Los fabricante expenden laminillas de ajuste con espesores de 0.2032 y 0.5048 Mm.

"G" Distancia desde la cara posterior de la corona hasta la cara de contacto de la laminilla de ajuste……………………………….28.95(1.1398 plg) Las lecturas deberán tomarse exactamente a 0.0004 plg(0.01016mm). La distancia T, tal como se ilustra, es la distancia desde la línea central del piñón impulsor hasta la cara posterior de la corona y es constante a 1.575 plg (40.005 mm) Las marcas de más o menos que hay en la corona, deberán tomarse en cuenta al determinar las laminillas de ajuste que se instalen. La torsión de giro V sobre los dos cojinetes de bolas del diferencial, deberá ser entre 0.1016 y 0.1778 mm. Por lo tanto. Con un valor medio de 0.1397 mm., será necesario agregar 0.06858 mm. a cada laminilla de ajuste. Al instalar la corona y el piñón de la marca Gleason, acate los siguientes puntos: El piñón impulsor del nuevo juego de engranes marca Gleason tiene una profundidad de 29.972 mm, lo cual es más largo aproximadamente 3.556 mm. que el Gleason antiguo y que los piñones comunes marca Klingelnberg. La corona tiene una profundidad de 26.416 mm. y esto es aproximadamente 1.524 mm más ancha que el tipo anterior. El ángulo de acoplamiento del diente no es el mismo en ambos lados. En el lado impulsor del diente el ángulo es de 14º, mientras que en el otro es de 26º. Los juegos de engranes Gleason antiguos y los juegos comunes Klingelnberg tienen un ángulo de acoplamiento simétrico. Siendo así, el nuevo juego de engranes Gleason se puede distinguir de los otros juegos por la forma de sierra de sus dientes. La distancia nominal R representa la distancia desde la línea central de la corona hasta la cara del piñón impulsor y es de 5.58 mm para el piñón impulsor de siete dientes y de 59.22 mm en el piñón impulsor de ocho dientes. PROFUNDIDAD TOTAL DE LA CAJA DE LA TRANSMISION J (vea la ilustración): Mida las mitades izquierda y derecha de la caja de la transmisión, A y B, con una regla y un calibrador de profundidad, tal como se muestra:

El calibrador de profundidad deberá hacer contacto con el anillo guía interior del cojinete de bolas del portador. Repita la medición en diferentes puntos. Sume las mediciones A y B para obtener la profundidad total J de la caja de la transmisión. LONGITUD “L” DE LA CAJA DE L DIRERENCIAL La longitud de la caja de la transmisión se mide con un Vernier. Siendo la medida la distancia entre el registro del cojinete en cada lado. DISTANCIA DESDE LA CARA POSTERIOR DE LA CORONA HASTA LA CARA DE CONTACTO “G” DE LA LAMINILLA DE AJUSTE Esta distancia se mide con un calibrador de profundidad. COMO DETERMINAR EL ESPESOR DE LAS LAMINILLAS DE AJUSTE El espesor de las dos laminillas de ajuste del diferencial, (S1) y (S2), se determina tal como se ilustra en el ejemplo siguiente: Fórmula: S1 = J – B - ( T +- t ) –G + V/2 S2 = J - L + V – S1 PROFUNDIDAD DE LA MITAD DERECHA “B” DE LA CAJA DE LA TRANSMISIÓN Esta dimensión deberá certificarse con un regla y un micrómetro o un calibrador de profundidad. Se recomienda repetir la medición en tres puntos del anillo guía interior del cojinete de bolas y certificar el valor medio. LONGITUD “L” DEL COMPARTIMIENTO DEL DIFERENCIAL Y DISTANCIA DESDE LA CARA POSTERIOR DE LA CORONA HASTA LA CARA DE CONTACTO “G” DE LA LAMINILLA DE AJUSTE Las lecturas obtenidas de deberán sumar restar de las dimensiones estándar, tal como se muestra en el ejemplo siguiente:

La cual se hizo referencia con anterioridad, para el ajuste de la corona. (1) Haga girar el mandril hasta que la flecha señale hacia el compartimiento de cambios. Afloje el tornillo de cabeza estriada hasta que el pasador rastreador haga contacto con la cara del piñón impulsor. (2) Apriete el tornillo de cabeza estriada y gire al mandril 90º para evitar que se altere la posición del pasador rastreador al abrir la caja de la transmisión. (3) Desmonte el mandril y, utilizando un calibrador de profundidad, mida la longitud del pasador rastreador. (4) A la longitud del pasador rastreador, agréguele la mitad del diámetro del mandril. El valor obtenido deberá corresponder con la distancia R (estándar. 59.35 mm) luego de haber sumado o restado la discrepancia en la tolerancia, es decir, más o menos la marca que hay en la cara del piñón impulsor. Asegúrese que una cantidad marcada con menos se agregue a, y una cantidad marcada se le reste a, la distancia R. Ejemplo (a) Distancia estándar de R …………..… (2.3366 plg) 59.35 mm …...Discrepancia de la tolerancia=-0.18mm, por lo tanto agrege…………………………….+ (.0071 plg) 0.18 mm Medida a instalarse..................... 2.3437 plg 59.53 mm Aproximadamente...................... 2.3425 plg 59.5 mm Radio del mandril....................... 1.1811 plg 30.0 mm Longitud del pasador trazador..... 1.1653 plg 29.6 mm Distancia Medida........................ 2.3465 plg 59.6 mm Al hacer la comparación entre el valor medido de 59.6 mmy la distancia a instalarse 59.5 mm, se verá que el espesor toral de la laminillas de ajuste del piñón impulsor se deberá incrementar en 0.1 mm, o sea, .004 plg. PARA VERIFICAR LOS AJUSTES DEL DIFERENCIAL Asegúrese que el ajuste axial del piñón impulsor y la corona, este correcto, midiendo el juego entre dientes y verificando el contacto entre estos. (1) Coloque el diferencial en la mitad izquierda de la caja de la transmisión, asegurándose que las dos laminillas de ajuste del diferencial estén correctamente instaladas a los lados. Las laminillas de ajuste deberán estar colocadas con su cara achaflanada hacia el compartimiento del diferencial. En caso que sea necesario instalar una laminilla de ajuste adicional de 0.25 mm, esta deberá colocarse entre el cojinete de bolas y la otra laminilla de ajuste. (2) Coloque el piñón impulsor y, con golpes leves, guíelo hacia la corona para eliminar cualquier holgura lateral que pudiese haber. (3) Mezcle una pequeña cantidad de minio de plomo con aceite y aplique una capa ligera de la mezcla sobre los dientes de la corona. (4) Coloque la mitad derecha de la caja de la transmisión y sujetela con pernos. (5) Instale el compartimiento de cambios a la caja de la transmisión. (6) Monte un calibrador de carátula en el compartimiento del diferencial, de manera que el pasador rastreador del calibrador esté en contacto con uno de los birlos de retención del tubo del semieje. Sujete firmemente el calibrador de carátula. (7) El piñón impulsor deberá inmovilizarse y mueva ligeramente el calibrador de carátula para eliminar el juego en ambas direcciones. La deflexion de la aguja indicará el juego entre dientes. (8) La medición deberá hacerse varias veces, pero cada vez se girará 90º la corona. La diferencia, al componer una medición con la otra, no deberá exceder de .0508 mm. El juego entre dientes marcado sobre la corona deberá compararse con el valor medido. Cualquier diferencia notable entre el valor medido y el juego entre dientes prescrito, deberá ser corregida cambiando las laminillas de ajuste S1 y S2, conservando el espesor total de las laminillas de ajuste. Vuelva a verificar el juego entre dientes. (9) La corona y el diferencial deberán hacerse girar por medio de los semiejes. (10) Una vez más, abra la caja de la transmisión. (11) Verifique con cuidado el contacto de los dientes de la corona y corrija el ajuste axial, en caso necesario. Vuelva a verificar. (12) Cuando los ajustes hayan sido completados en forma satisfactoria, finalmente arme la caja de la transmisión.

Parte 2